# C. stavební část

# objekty pozemních komunikací

## Technická zpráva

Identifikační údaje

Stavba:	Rekonstrukce Sluneční ulice v Psárech

Katastrální území: 	Psáry

Obec:	Psáry

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Rekonstrukce

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor	obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ00241580

Hlavní projektant:	Novadus spol.s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram

IČO:	46349235

Projektant dílu doprava	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Ve stávající nezpevněná komunikaci bude vybudována dešťová kanalizace. Projekt řeší obnovu a zpevnění povrchu po výstavbě. Stavba se nachází v zastavěném území obce Psáry. Lokalita se nachází v svažitém terénu na jižním okraji obce.

Komunikace je stísněna mezi stávajícím oplocením, šířka volného prostoru je 4-5 m. Projekt řeší úpravy od ulice Na Vápence po místo, kde se ulice láme vlevo. Délka úpravy je 183 m.

Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová v kategorii MO1 4,0/3,5/30. Uliční prostor je vymezen hranicemi přilehlých pozemků, odstavování a parkování vozidel je zajištěno na pozemcích mimo uliční prostor.

Objekt zahrnuje provedení konstrukce vozovky, obrubníků, uličních vpustí a úpravu vjezdů.

vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

V obci doposud neproběhla digitalizace katastrální mapy, rozdíl poloh hranic pozemků dle KN a skutečnosti v dané lokalitě dosahuje přesnosti v řádu metrů. Pro přehlednost není v situaci podložena katastrální mapa. Projekt pro stavební povolení byl zpracován do geodetického zaměření stavby. V situaci jsou zakresleny stávající i navrhované sítě.

V rámci projektové dokumentace nebylo provedeno dopravně inženýrské posouzení navržené stavby.

V těsné blízkosti stavby se nenachází žádné stavební objekty, u nichž by bylo nutné provést jejich diagnostiku. Tato stavba není památkou ani není v památkové zóně nebo v rezervaci.

vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba souvisí s výstavbou dešťové kanalizace v téže lokalitě.

návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem, od okolního terénu budou odděleny obrubníkem. Zelený pás mezi komunikací a okolními parcelami bude dorovnán, ohumusován a zatravněn. Před začátkem stavby je nutné vytyčit stávající trasy inženýrských sítí a dbát jejich ochrany během stavby.

Na stavbě se předpokládá přebytek zeminy, který bude odvezen na skládku, v případě nedostatku vhodného materiálu do násypu bude tento dovezen z vhodného zdroje.

### Komunikace

#### Směrové vedení

Navrhovaná komunikace je tvořena téměř přímým úsekem, pro přizpůsobení se skutečnému stavu je osa několikrát mírně zalomena.

Komunikace vychází z místní komunikace Na Vápence. Délka úpravy je 183 m k místu, kde se Sluneční ulice stáčí v pravém úhlu vlevo.

Detaily směrového vedení jsou patrné z přílohy 2 – Situace

#### Výškové poměry

Komunikace je vedena v úrovni stávajícího terénu. Podélný spád dosahuje v celé ulici 5,6-10%.

Detaily výškového vedení jsou patrné z přílohy 3 Podélný profil.

#### Příčné uspořádání

Vzhledem ke stísněným poměrům je komunikace navržena v šířce 3,0 m mezi obrubníky.

Šířkové uspořádání dle ČSN 73 6110:

jízdní pruh	1 × 3,0 m	= 	3,00 m

bezpečnostní odstup (započtený do volné šířky)	2 × 0,25 m	=	0,50 m

hlavní dopravní prostor místní komunikace	 = kategorie		3,50 m

Kategorie komunikace je MO1 4,0/3,5/30.

Na dvou místech, kde to stávající oplocení dovolí, je navržen vždy mezi dvěma vjezdy rozšířený úsek, využitelný jako výhybna. Šířka v těchto místech je 4,0 m.

Příčný sklon

Komunikace má navržený jednostranný sklon 2,5% vlevo.

#### Zemní práce

Zemní práce zahrnují odkopání stávajících vrstev vozovky, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

V případě nutnosti bude vyměněna zemina v aktivní zóně v tloušťce 0,50. Aktivní zóna bude tvořena vhodným materiálem dle ČSN 73 6133.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

#### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období (viz ČSN 73 6133).

#### Sjezdy

Z komunikace budou zpevněny stávající sjezdy na okolní pozemky. Sjezdy budou mít šířku 3,0m.

#### Vytyčení objektu

Vytyčení os komunikací je dáno souřadnicemi hlavních bodů osy. Souřadnice těchto bodů jsou dány v JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.  Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

#### Bezpečnostní zařízení

Není uvažováno žádné bezpečnostní zařízení.

#### Doprava v klidu

Vzhledem ke stísněným poměrům nejsou uvažována žádná parkovací stání.

#### Dopravní značení

Na výjezdu do ulice Na Vápence bude obnovena stávající značka P4.

#### Obrubníky

Podél komunikace budou zřízeny obrubníky převýšené oproti vozovce o 0,05 m. V místech, kde se na komunikaci napojují proluky mezi parcelami, budou obrubníky snížené na úroveň 0,02 oproti vozovce.

#### Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navržena v netuhé úpravě v celkové tloušťce min. 390 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 			(D1-N-2-VI-PIII)

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2

asfaltový beton	ACP 16+	 50 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2		Edef,2  80 MPa

Štěrkodrť	ŠD	150 mm		Edef,2  50 MPa

štěrkodrť 	ŠD	150 mm		Edef,2  30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	390 mm

Skladba jednotlivých vrstev vozovky je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez.

#### Odvodnění komunikace

Povrchové vody z vozovky budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do uličních vpustí, které budou zaústěny do nově vybudované dešťové kanalizace. Poloha uličních a liniových vpustí byla oproti projektu dešťové kanalizace upravena. Pod komunikací bude v celé délce zřízen podélný trativod.

režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem komunikací a jejím svedením do uličních vpustí. Vodní režim je uvažován kapilární (velmi nepříznivý).

návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace dopravní telematiku

Na výjezdu do ulice Na Vápence bude obnovena stávající značka P4.

zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Neobsazeno.

vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno.

přehled výpočtů a konstatování, o statickém ověření rozhodujících průřezů a dimenzí

této stavby se netýká

řešení přístupů a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude v maximální možné míře respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Oproti požadavkům této vyhlášky nelze dodržet požadovaný podélný spád komunikace, který místy přesahuje 10%. Navrhovaný obrubník je převýšen pouze o 0,05m, nemůže proto sloužit jako plnohodnotná vodicí linie. Za tu poslouží stávající oplocení.

# Mostní objekty a zdi

Na této stavbě se nevyskytují

# Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem komunikací a jejím svedením do dešťové kanalizace terénu.

# Objekty osvětlení pozemní komunikace

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty podzemních staveb

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty zařízení pro telematiku

Na této stavbě se nevyskytují

# Objekty drah

Na této stavbě se nevyskytují

# objekty pozemních staveb

Na této stavbě se nevyskytují

# ostatní stavební objekty

Na této stavbě se nevyskytují

### Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen:

- Kontrolní prohlídka – předání staveniště

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

- Kontrolní prohlídka – vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby

V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

- Kontrolní prohlídka – kontrola hutnění pláně

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně.

- Kontrolní prohlídka – provedení asfaltových vrstev.

- Kontrolní prohlídka – závěrečná

Bude provedena před, nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav a dopravního značení.

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu.

Ve Vidově, říjen 2015	Ing. Jan Dudík